# Žumpa

Bezdetní manželia Novákovci si kúpili rodinný dom. Budú v ňom bývať celoročne len sami dvaja. Pri dome je jama s obdĺžnikovým pôdorysom s rozmermi 2,5 m ( 3,5 m a hĺbkou 2,5 m, v ktorej bola už nefunkčná žumpa. Žumpa je nádrž na zhromažďovanie znečistenej vody. Jej obsah sa musí pravidelne vyvážať fekálnym vozidlom.

Novákovci chcú do jamy umiestniť novú žumpu. Na internete si vyhľadali ponuky plastových hranatých žúmp (tieto žumpy majú tvar kvádra):

| Žumpy hranaté - rozmery |
| --- |
| žumpa číslo | približný celkový objem (m3) | šírka (mm) | dĺžka (mm) | výška (mm) |
| 1 | 2 | 1500 | 1000 | 1500 |
| 2 | 4 | 1500 | 2000 | 1500 |
| 3 | 6 | 1500 | 3000 | 1500 |
| 4 | 9 | 1500 | 4000 | 1500 |
| 5 | 12 | 2000 | 4000 | 1500 |
| 6 | 16 | 2000 | 4000 | 2000 |
| 7 | 20 | 2000 | 5000 | 2000 |

- V prvom stĺpci tabuľky zakrúžkujte číslo každej žumpy, ktorá sa zmestí do jamy pri dome.

Denná produkcia znečistenej vody, ktorá odtečie do žumpy, sa odhaduje na 120 litrov na osobu a deň.

Vypočítajte, za koľko dní by pri tomto odhade Novákovci naplnili žumpu číslo 3. Pri výpočte vychádzajte z približného objemu, ktorý je uvedený v druhom stĺpci tabuľky. Svoj výpočet zapíšte.

Výpočet:

Novákovci plánovali, že žumpu nechajú vyvážať jedenkrát za dva mesiace.

Vypočítajte, koľko litrov znečistenej vody vyprodukujú Novákovci za 2 mesiace. Potom zo všetkých žúmp v tabuľke vyberte rozmery najvhodnejšej novej žumpy. Svoj výpočet zapíšte.

Výpočet:

Za 2 mesiace Novákovci vyprodukujú 	 litrov znečistenej vody. Rozmery najvhodnejšej novej žumpy sú

mm ( 	 mm ( 	 mm.

Nová žumpa z úlohy 3 sa nezmestí do jamy pri dome. Preto bude treba jamu zväčšiť. Navyše

- jama pre žumpu má mať o 0,5 m väčšiu šírku a dĺžku než je šírka a dĺžka žumpy,

- dno jamy treba vybetónovať do výšky 20 cm,

- vrchná stena žumpy má byť 0,3 m pod úrovňou terénu.

Na náčrte je jama pri dome. Dokreslite, ako navrhujete jamu zväčšiť tak, aby sa muselo vykopať čo najmenej zeminy. Vyznačte rozmery zväčšenej jamy.

Vypočítajte s presnosťou na celé m3, koľko zeminy vykopú pri zväčšovaní jamy pred osadením novej žumpy. Svoj výpočet zapíšte.

Výpočet:

Vykopú približne 	 m3 zeminy.

Konečne stojí v jame na betónovom podklade nová žumpa. Pán Novák ju podľa rady suseda chce obsypať hlinou a cementom v pomere 8:1 až po úroveň terénu. Bude na to stačiť zemina vykopaná pri rozširovaní jamy? Zakrúžkujte správnu z dvoch možností zostane – bude chýbať a vypočítajte tiež, koľko zeminy zostane alebo bude chýbať. Svoj výpočet zapíšte.

Výpočet:

Zostane – bude chýbať približne 	 m3 zeminy.

# Text boxes

3,5 m

2,5 m

2,5 m